ЭВОЛЮЦИЯ ВИХРЕВОГО КОЛЬЦА В ВЯЗКОМ ТЕПЛОПРОВОДНОМ ГАЗЕ.

Соленая О.А.

Физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова.

Вихревые структуры (цилиндрические и тороидальные вихри) играют важную роль в турбулентных течениях. Движение вихревого кольца в идеальной жидкости впервые исследовал Лэм. Граничным случаем вихревого кольца является сферический вихрь Хилла. В предыдущих работах использовались упрощающие предположения (несжимаемость; малое поперечное сечение ядра вихря; постоянная вязкость). Мы использовали полную систему уравнений Навье-Стокса.

Где , ,  - плотность, температура, вязкость, теплопроводность, соответственно;  - оператор Лапласа; Pr – число Прандтля;  - показатель адиабаты.  - нелинейные члены, относительно первых производных. Система параболического типа, записана в безразмерной форме. Характеристическая длина -  характеристическое время -   скорость звука. Индекс  “0” обозначает начальное состояние.

Для решения уравнений Навье-Стокса используется метод параметрикса. Предложенный метод решения системы состоит в ее сведении к системе интегральных уравнений типа  Вольтерра и последующем использовании итерационной процедуры. Решение линейной системы используется в качестве первой итерации.

Вычисления были выполнены для расчета эволюции вихревого кольца. Начальные данные использованы из [1].

На рис. 1-3 показано изменение компоненты завихренности. Ось симметрии кольца совпадает с осью Oz декартовой системы координат. Как видно, компонента завихренности убывает со временем.

| Рис. 1. Зависимость от x и y в момент времени t=0.001, в сечении вихревого кольца плоскостью z=0. | Рис. 2. Зависимость от x и y в момент времени t=0.1, в сечении вихревого кольца плоскостью z=0. | Рис. 3. Зависимость от x и y в момент времени t=5, в сечении вихревого кольца плоскостью z=0. |
| --- | --- | --- |

Также в работе была вычислена скорость вихревого кольца. Таким образом, задача эволюции вихревого кольца была решена численно, учитывая вязкость, теплопроводность и сжимаемость среды. Дополнительно рассчитаны параметры кольца с завихренностью.

ЛИТЕРАТУРА

- Morton T.S. The velocity field within a vortex ring with a large elliptical cross-section// Journal of Fluid

Mechanics. 2004. V. 503. P. 247 – 271.